## Slide 1
SISTEMA INTELIGENTE
DE TRÁFICO URBANO
Semáforo Adaptativo con Monitoreo en Tiempo Real
Semáforo Adaptativo
Conteo Vehicular
Registro SD
Dashboard
Análisis Estadístico
Hardware: ESP32 DevKit V1 · HC-SR04 · LEDs · MicroSD · OLED
Proyecto Universitario | Ingeniería de Sistemas | 2025
Grupo 9

## Slide 2
EQUIPO DE TRABAJO
Walter Delgado
Integrante 1
Líder del Proyecto
Coordinación general y arquitectura del sistema
Oscar Mamani
Integrante 2
Hardware & Electrónica
Diseño de circuitos, sensores y actuadores
Héctor Quispe
Integrante 3
Firmware ESP32
Programación del microcontrolador y lógica adaptativa
Johnny Pascual
Integrante 4
Dashboard & WiFi
Servidor HTTP, interfaz web y visualización de datos
Christian Garcia
Integrante 5
Registro & Análisis
Módulo MicroSD, análisis estadístico y reportes
Sistema Inteligente de Tráfico Urbano | Equipo

## Slide 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Problema
Semáforos de
Tiempo Fijo
30%
tiempo perdido en
colas innecesarias
2×
más emisiones CO₂
en hora pico
~0
adaptación al flujo
vehicular real
Ciclos rígidos e ineficientes
Los semáforos convencionales operan con tiempos predefinidos que no responden al volumen real de vehículos en cada carril, generando colas innecesarias.
Desaprovechamiento del verde
Una vía vacía mantiene luz verde mientras la vía colapsada espera, desperdiciando tiempo y combustible de decenas de conductores.
Ausencia de datos
No existe registro histórico del flujo vehicular, impidiendo análisis, planificación urbana y mejoras basadas en evidencia.
Impacto ambiental y económico
La congestión provocada eleva el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el tiempo de traslado de la ciudadanía.
Sistema Inteligente de Tráfico Urbano | Problema

## Slide 4
OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO PRINCIPAL
Diseñar e implementar un sistema de semáforo adaptativo basado en ESP32 que detecte el flujo vehicular en tiempo real mediante sensores ultrasónicos HC-SR04, ajuste automáticamente los tiempos de fase, registre los datos en tarjeta MicroSD y los visualice en un dashboard web y display OLED.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01
Implementar la detección de vehículos con el sensor HC-SR04 y calibrar su precisión para diferentes condiciones de tráfico.
02
Desarrollar el algoritmo adaptativo que ajuste los tiempos de semáforo según el conteo vehicular en tiempo real.
03
Registrar en tarjeta MicroSD los datos de flujo con timestamp para análisis histórico en formato .csv.
04
Construir un dashboard web accesible vía WiFi que muestre estadísticas, gráficas de flujo y el estado actual del semáforo.
05
Validar el sistema mediante pruebas comparativas entre el modo fijo y el modo adaptativo, midiendo reducción de tiempos de espera.
Sistema Inteligente de Tráfico Urbano | Objetivos

## Slide 5
DIAGRAMA DE BLOQUES — Sistema Inteligente de Tráfico Urbano
HC-SR04
Sensor Ultrasónico
ESP32
DevKit V1
MICROCONTROLADOR
Lógica
Adaptativa
Conteo
Vehicular
LEDs RGB
Semáforo Visual
Display OLED
0.96" I²C
Módulo MicroSD
Almacenamiento
Dashboard Web
WiFi / HTTP Server
Pulso
Eco
PWM
I²C
SPI
WiFi
ANÁLISIS &
DASHBOARD
▸ Gráficas en tiempo real
▸ Conteo por intervalo
▸ Historial en SD (.csv)
▸ Estadísticas por hora
▸ OLED local status
Leyenda:
Entrada / Sensor
Actuadores
Visualización
Almacenamiento
Sistema Inteligente de Tráfico Urbano | ESP32 DevKit V1

## Slide 6
COMPONENTES DE HARDWARE
ESP32 DevKit V1
Microcontrolador principal
WiFi + BT integrado
GPIO múltiple
ADC / I²C / SPI / PWM
HC-SR04
Sensor Ultrasónico
Rango: 2–400 cm
Trigger + Echo
Detección vehicular
LEDs RGB
Semáforo Visual
Rojo / Amarillo / Verde
Control PWM
Luz de estado
Módulo MicroSD
Registro de Datos
Protocolo SPI
Formato FAT32
Archivos .csv / .log
Display OLED 0.96"
Pantalla Local
128×64 px
Protocolo I²C
Estado en tiempo real
Sistema Inteligente de Tráfico Urbano | Hardware

## Slide 7
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN
M1
Precisión del Sensor
≥ 95%
detección correcta
Porcentaje de vehículos detectados correctamente por el HC-SR04 respecto al total real que pasa por el punto de medición.
Medición: Conteo manual vs. conteo automático en 100 vehículos de prueba.
M2
Reducción de Tiempo de Espera
≥ 20%
vs. semáforo fijo
Disminución del tiempo promedio que un vehículo permanece detenido en rojo comparado con un semáforo de ciclo fijo equivalente.
Medición: Cronometrado en simulación con patrones de tráfico alto/bajo.
M3
Latencia de Respuesta
< 500 ms
sensor → cambio de fase
Tiempo desde que el sensor detecta un cambio en el flujo vehicular hasta que el sistema actualiza el estado del semáforo.
Medición: Medición con timestamp en el firmware del ESP32.
M4
Integridad del Registro SD
100%
datos sin pérdida
Completitud de los registros almacenados en la tarjeta MicroSD durante sesiones de prueba de 1 hora continua.
Medición: Comparación de registros esperados vs. registros almacenados.
M5
Disponibilidad del Dashboard
≥ 99%
uptime en red local
Tiempo en que el dashboard web es accesible vía WiFi durante una sesión de operación continua de 8 horas.
Medición: Ping periódico automatizado cada 30 segundos.
M6
Throughput de Datos
≥ 1 reg/seg
escritura en SD
Frecuencia mínima con que el sistema registra datos de flujo vehicular en la tarjeta MicroSD sin pérdidas ni bloqueos.
Medición: Análisis de timestamps en archivos .csv generados.
Sistema Inteligente de Tráfico Urbano | Métricas